Załącznik  nr 2 do SIWZ

STAROSTA  ZĄBKOWICKI

ul. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śląskie

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

##### PROJEKT

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

- założenie ewidencji budynków i lokali oraz map numerycznych

dla obszaru wiejskiego gminy BARDO

##### województwo dolnośląskie

Ząbkowice Śląskie styczeń 2010 r.

## Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków –

## założenie  ewidencji    budynków i    lokali oraz map numerycznych  dla   obszarów wiejskich gminy Bardo

1.1 Cel opracowania

1) Modyfikacja danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali

2) Dostosowanie bazy danych ewidencyjnych do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.- w sprawie ewidencji gruntów i budynków

  - Przepisy prawne

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
( Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 ze zm. )

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U.  z 2002 r. Nr 101 ,poz.926 tekst jednolity ze zm.),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r  Nr 156, poz.1118  ze zm.),

4) ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
( Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz.903  tekst jednolity  ze zm.)

5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity z poź. zm.),

6) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach w Kodeksie cywilnym ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266  ze  zm.),

7) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.),

8) ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.),

9) ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
( Dz. U. z 2006 r. Nr  139 , poz. 993  ze zm.),

10) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ),

11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. Nr 38, poz. 371 ),

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych ( Dz. U. Nr 84, poz. 911),

13) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia 
i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, poz. 866),

14) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

15) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu 
oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493),

16) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną
i Kartograficzną Rzeczpospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek
podziału terytorialnego państwa ( Dz. U. Nr 75, poz. 849),

17) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),

18) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 157, poz. 1031),

19) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 ),

20) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333),

21) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja
2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu
rozpowszechnienia wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń
(Dz. U. Nr 56, poz. 588),

22) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r.
 w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”

(Dz. U. Nr 56, poz. 589),

23) rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 28 października  2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432),

24) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z 2002 r. Nr 18, poz. 169)

25) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r – w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji , kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. nr 30 poz.297 z 1999 r.).

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002r.)

1.3. Standardy techniczne oraz ich projekty.

Instrukcje techniczne:
1) „O-1/O-2 — Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”, GUGiK 2001 r 
(projekt),

2) „O-3 — Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”,

3) „G-2 — Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczanie współrzędnych między układami”, GUGiK 2001 r. (projekt),

4) „ G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”,

5) „ K-1 — Mapa zasadnicza”, GUGiK 1998 r.,

6) „ G-5 — Ewidencja gruntów i budynków”, GUGiK – wydanie I, stan prawny na 3.11.2003 r. – wytyczne techniczne

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Gmina Bardo   022401_5 -  powierzchnia  6844 ha

2.2. Modernizacja ewidencji przeprowadzona będzie w następującym zakresie  :

| Obręby | Ilość obrębów | Powierzch-nia (ha) | Liczba działek | Ilość działek | Ilość budynków | Ilość budynków mieszkalnych | Ilość Lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzeźnica Dębowina Dzbanów Grochów Janowiec Laskówka Opolnica Potworów Przyłęk | 9 | 1269 265 567 486 351 1359 1386 617 544 | 589 225 317 247 182 355 586 380 917 | 137 41 72 74 41 74 105 73 217 | 431 43 176 167 121 201 150 284 531 | 123 16 46 59 35 59 51 64 141 | 40 4 18 17 10 20 15 21 53 |

Uwagi: ilość budynków i  lokali  określono w przybliżeniu,  liczba działek może uledz zmianie w związku z podziałami lub scaleniami działek.

3.Zakres pracy

3.1. Zakres prac

1) ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych z badaniem KW

2) ustalenie danych ewidencyjnych podmiotów ewidencyjnych oraz osób władających,  o których mowa w §10 ust. 2 oraz w §11 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w odniesieniu do nieruchomości budynkowych i lokalowych,

3) porównanie istniejącej mapy ewidencyjnej z terenem,

4) pomiar uzupełniający budynków i budynków nieuwidocznionych na mapach,

5) dostosowanie oznaczeń użytków gruntowych do wymogów rozporządzenia w szczególności w zakresie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.

6) przeprowadzić aktualizację nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na podstawie ewidencji prowadzonej przez Urząd  Miasta i Gminy Bardo

7) pozyskanie danych ewidencyjnych budynków,

8) pozyskanie danych ewidencyjnych lokali,

9) ) wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej przy zastosowaniu punktów kalibracji o nieprzekraczalnym błędzie 0,15m , na podstawie zaktualizowanej wynikami pomiaru mapy zasadniczej i analogowej mapy ewidencji gruntów

10) uzupełnienie bazy  danymi ewidencyjnymi budynków i lokali,

11) edycja raportów w tym: kartotek budynków i lokali, rejestru budynków i rejestru lokali,

12) wyłożenie do wglądu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali.

3.2. Przedmiot  robót

- założenie ewidencji budynków i lokali dla obszaru o powierzchni  6844ha, obejmującego obszar wiejski  gminy Bardo.

Przybliżoną ilość budynków i lokali   określa tabela.

- założenie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków dla powierzchni 6844ha  i liczbie działek 3798

4. Charakterystyka bazy danych

4.1. Charakterystyka bazy danych opisowych ewidencji gruntów

Dotychczasowa komputerowa baza danych części opisowej   dotycząca wyłącznie danych ewidencji gruntów, założona została w środowisku oprogramowania KatasterOnline w standardzie SWDE.

# Zabezpieczenie bazy danych obejmuje komplet procedur dotyczących zasad dostępu oraz

zabezpieczeń  na poziomie technicznym i funkcjonalnym ( wprowadzanie zmian, tworzenie

i  przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych).

4.2. Charakterystyka bazy danych części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków

Bazę danych stanowią analogowe mapy ewidencji gruntów oraz mapy zasadnicze i mapy sytuacyjno wysokościowe terenów siedliskowych. Danymi numerycznymi bazy ewidencyjnej jest pozioma osnowa szczegółowa III klasy założona metodą poligonową, opracowana w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku oraz gniazda punktów osnowy kl.III założone na podstawie pomiarów GPS   w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych „1965” oraz osnowa pomiarowa wraz ze współrzędnymi punktów załamania granic, współrzędnymi naroży budynków .

Do wykorzystania jest również  operat z modernizacji budowy baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych.

4.3. Źródła pozyskania danych w zakresie budynków i lokali

Dane dotyczące budynków i lokali do pozyskania na podstawie :

1) komputerowej bazy danych ewidencji gruntów

2) dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości zabudowanych oraz lokalowych

od zarządców, właścicieli , Spółdzielni Mieszkaniowych itp.

3) wpisów w księgach wieczystych

4) dokumentacji architektoniczno-budowlanej, o której mowa w § 71 rozporządzenia.

przechowywanej przez właściwe organy administracji publicznej lub udostępnianej

przez  podmioty ewidencyjne lub osoby, jednostki organizacyjne oraz organy,

o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

5) w wyniku oględzin w terenie

6) rejestru zabytków

5. Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

5.1. Prace polowe

- przeprowadzić wywiad terenowy na wydrukach z mapy ewidencyjnej i zasadniczej

- przeprowadzić aktualizację nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na podstawie ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Bardo

- Wykonanie pomiarów uzupełniających budynków, dla których brak jest współrzędnych pozyskanych z pomiaru bezpośredniego, usytuowanych na granicach działek oraz w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości w odległości do 0,5 m.

5.2. Redakcja bazy danych ewidencyjnych (danych opisowych).

Dotychczasowa baza danych ewidencji gruntów, prowadzona w środowisku oprogramowania KatasterOnline, zostanie uzupełniona w trybie modyfikacji o zmiany będące rezultatem prac modernizacyjnych.

Identyfikator budynku ewidencyjnego  ma przyjąć postać określoną zgodnie załącznikiem nr 1 pkt.16  poz.1 natomiast identyfikator  lokalu  należy określić zgodnie z pkt.13 wyżej wymienionego załącznika nr 1  - rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

5.3. Redakcja ewidencyjnej mapy numerycznej i przygotowanie plików wynikowych.

1) numeryczna mapa ewidencyjna jest mapą obiektową, wektorową

2) treść mapy ewidencyjnej stanowią dane wynikające z §28 rozporządzenia,

3) układem odniesień przestrzennych dla ewidencyjnej mapy numerycznej jest układ współrzędnych geodezyjnych  „ 2000”

4) zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej są zgodne ze standardami technicznymi instrukcji technicznej K-1 [1.3.5.],

5) komputerowa baza danych numerycznej mapy ewidencyjnej zostanie uzupełniona wynikami prac

modernizacyjnych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych i ostatecznie zredagowana

w środowisku graficznym oprogramowania  "  KatasterOnline

6) standaryzacja danych ewidencyjnych zostanie wykonana zgodnie z wymogami podanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

7) utworzyć transfer danych ewidencyjnych w postaci komputerowej bazy danych  SWDE umożliwiającej import danych do programu „KatasterOnline” sformatowanych zgodnie:

-  z opisem obiektów oraz relacjami między tymi obiektami, zawartym w części II i III załącznika nr 4 do rozporządzenia,

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji utworzonej bazy danych programem A-SWDE oraz programem V-SWDE , a raporty z tej weryfikacji winien dołączyć do operatu.

Zamawiający nie wstrzyma procesu aktualizacji danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w systemie Kataster OnLine w czasie opracowania mapy ewidencyjnej, dlatego od wykonawcy prac wymaga się aby dokonał aktualizacji bazy EGiB systemu kataster Online w trybie różnicowym, aktualizując przygotowane pliki różnicowe, zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w okresie wykonywania prac przez wykonawcę. Aktualizacja bazy danych systemu KOL w trybie różnicowym musi zapewnić zachowanie pełnej historii obiektów np.: dowiązanie atrybutu geometrycznego do danych przedmiotowych istniejącej obecnie w systemie działki, powinno przenieść obecną działkę do historii.

Jako wynik prac, wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące pliki:

- Plik różnicowy SWDE zawierający dane opisowe (przedmiotowe i podmiotowe) ewidencji gruntów i budynków

- Plik SWING zawierający dane przedmiotowe ewidencji gruntów i budynków wraz z redakcją mapy ewidencyjnej.

Format wyżej wymienionych plików Zamawiający przekaże wykonawcy na jego prośbę. W oparciu o przekazane pliki różnicowe wykonawca dokona aktualizacji bazy danych EGiBL w systemie Kataster OnLine.

6.Operat ewidencyjny.

Częściami składowymi operatu ewidencyjnego są:

1) operat geodezyjno-prawny, stanowiący zbiór dowodów, uzasadniających wpisy do komputerowej bazy danych ewidencyjnych wraz z raportami weryfikacji komputerowej bazy danych

2) baza danych ewidencyjnych

3) operat opisowo-kartograficzny, stanowiący przedmiot wyłożenia, zawierający komputerowe wydruki raportów zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków oraz kopię mapy ewidencyjnej.

6.1. Raporty podstawowe.

1) rejestr budynków,

2) rejestr lokali,

3) kartoteka budynków,

4) kartoteka lokali,

5) mapa ewidencyjna.

6.2.Raporty pomocnicze.

1) wykaz budynków,

2) wykaz lokali.

3) raporty kalibracji rastrów

### Szczegółowy sposób kompletowania operatu określają przepisy  wytycznych technicznych

### - instrukcja G-5 [1.3.6]

7. Procedury postępowania administracyjnego w procesie realizacji projektu modernizacji

operatu ewidencji gruntów i budynków :

1) ustalenie wykonawcy prac przewidzianych projektem,

2) podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

3) wykonanie projektu operatu ewidencji budynków i lokali,

4) wyłożenie projektu   operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia operatu poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Urzędu Miasta i Gminy Bardo, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym

5) rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu

opisowo-kartograficznego .

Upoważniony pracownik Starostwa , posiadający uprawnienia, o których mowa w art.43

pkt2 ustawy pgik,  przy udziale wykonawcy prac związanych z kompleksową modernizacją

ewidencji gruntów i budynków, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia  uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w  protokole.

6) zapewnienie kontroli technicznej całości dokumentacji,

7) po upływie terminu wyłożenia projektu , ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego informacji, że projekt operatu ewidencji gruntów staje się operatem ewidencji gruntów i budynków

8) w przypadku zgłoszenia zarzutów do danych objętych ewidencją przez osoby, których te dane dotyczą, Starosta wydaje decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych zarzutów

9) przyjęcie operatu do zasobu w Wydziale Geodezji,  Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

10) uruchomienie informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

8.Warunki realizacji projektu.

1. Termin wykonania prac ustala się na:  rok  -  2010

2. Finansowanie przedsięwzięcia prowadzone będzie ze środków: dotacji budżetowej oraz

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Sposób wyłonienia wykonawców prac — na podstawie przepisów ustawy 
z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2007 r.  Nr  223 , poz. 1655 ze zm.)

Ząbkowice Śl.  dnia 12 stycznia 2010 roku.

Opracował:   Geodeta Powiatowy

Tadeusz Bielecki 					ZATWIERDZAM

Starosta Ząbkowicki

Ryszard Nowak