załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU C” Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIEM

I. Ambulans medyczny typu C - parametry wymagane

1. Nadwozie

1)Typu furgon zamknięty z izolacją termiczną ,rok produkcji 2007

2)Częściowe przeszklenie przedziału medycznego

3)Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.

4)Kabina kierowcy dwuosobowa. Fotele z amortyzacją z możliwością ustawienia stopnia amortyzacji zależnie od stopnia obciążenia foteli.

5)Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m,

6)Długość przedziału medycznego min 3,20 m, szerokość 1,70m.

7)Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600.

8)Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.

9)Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.

10)Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy

11)Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy.

12)Lakier w kolorze białym.

13)Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,

14)Centralny zamek wszystkich drzwi.

15)Autoalarm.

16)Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,

17) Stopień tylny stanowiący zderzak ochronny

2. Silnik

1) Wysokoprężny, zasilany olejem napędowym, turbodoładowany Common-Rail

2)Moc min.160 KM ,

3)Moment obrotowy min. 320 Nm.

3. Zespół napędowy

1)Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna.

2)Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.

3)Napęd na koła przednie lub tylne.

4)System stabilizacji toru jazdy typu ESP,

5)System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR,

4.Zawieszenie

1). Ze stabilizatorem osi przedniej, stabilizatorem osi tylnej lub zawieszeniem hydropneumatycznym (pneumatycznym),

2)Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego.

5. System hamulcowy

1)Ze wspomaganiem.

2)Systemem ABS

3)System wspomagania nagłego hamowania

4)System stabilizacji toru jazdy

5)Hamulce przednie i tylne tarczowe

6. Układ kierowniczy

1)Ze wspomaganiem

7. Wyposażenie dodatkowe pojazdu

1)Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.

2)Kosz na śmieci z mocowaniem

3)Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.

4)Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów.

8.Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe

1)Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik.

2)Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.

3)Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem.

4)Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna.

5)Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy.

6)Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy o wymiarach minimalnych: 900x500mm.

9.Instalacja elektryczna

1)Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 1200 W.

2)Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.

3)Automatyczna ładowarka akumulatorowa bezobsługowa

4)Zasilanie zewnętrzne 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.

5)Min. 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym,

6)min.2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230V w przedziale medycznym

10.Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa

1)Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu diodowego i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu. W belce zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.

2)Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min.cztery trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej.

3)Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu diodowego na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej.

4)Lampa niebieska typu diodowego umieszczona w tylnej części dachu

5)Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi.

6)Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi

7)Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.

8)Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia,

9)Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”.

10)Oznaczenie typu „R” karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

11. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego

1)Energooszczędne światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych.

2)Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.).

3)Oświetlenie halogenowe nad blatem roboczym

12.Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta

1)Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami.

2)Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną.

3)Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie.

4)Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.

5)Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji tlenowej; punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktory – załączyć do oferty)

6)Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu (funkcja sterowana elektrycznie) – potwierdzenie wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10g – załączyć do oferty

7)Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej.

8)Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj. min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji próżniowej; punkt poboru, regulator podciśnienia – załączyć do oferty)

13. Łączność radiowa

1)Kabina kierowcy przygotowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego (instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową).

14.Pomieszczenie dla pacjenta

1)Dwa obrotowe fotele na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowy, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i podłokietnikami – podać markę model fotela i do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych foteli zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17

2)Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.

3)Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne.

4)Dodatkowe boczne drzwi po lewej stronie zapewniające dostęp do zewnętrznego schowka na ortopedię; możliwość zamocowania tam noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego,

5)Miejsce mocowania deski ortopedycznej.

6)Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.

7)Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.

8)Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.

9)Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym.

10)Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury,

15. Wymagania ogólne

1) Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2007r.

2) Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 36 miesiące,

3) Gwarancja na perforację nadwozia min. 60 miesięcy,

4) Na części mechaniczne bez limitu kilometrów min.2 lata,

5)Ppojazd musi posiadać świadectwo homologacji oferowanego ambulansu (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U z 2004 r. Nr 5 poz. 30),

6) Wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu (faktura, homologacja, karta pojazdu i tp.),

7) Deklarację zgodności oferowanego ambulansu z polską normą: PN-EN 1789, wystawioną zgodnie z normą PN-EN 17050-1 i PN-EN 17050-2 wraz z załącznikami potwierdzającymi przeprowadzenie badań wytrzymałościowych wykonanych przez jednostkę notyfikowaną przez CEN (Europejski Komitet Normalizacji)- załączyć do oferty, Zamawiający dopuszcza świadectwo homologacji oferowanego pojazdu ( auto bazowe wraz z zabudową medyczną ) wystawione na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2003 roku w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2004 r. Nr 5 poz. 30)

8) Oświadczenie producenta ambulansów o ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

II. Deska ortopedyczna

1.Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury (-300C do + 700C) i substancje ropopochodne, gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, pozwalająca na diagnostykę rtg, ścięty koniec od strony nóg,

2.Min. 14 zdystansowanych od podłoża otworów umieszczonych na obwodzie służących do transportu,

3.W otworach na obwodzie zamocowane trzpienie służące do montażu pasów,

4.Min. trzy pasy dwuczęściowe z możliwością regulacji,

5.Uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę,

6.Waga max. 8 kg, kolor pomarańczowy lub żółty,

III. Nosze podbierakowe

1.System zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozdzieleniem noszy przez obsługę, nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy i zapewniające nośność min. 150 kg,

2.Konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym, (głowy, miednicy, kręgosłupa),

3.Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta,

4.Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod kątem,

5.Trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy, oraz min. 12 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia,

6.Konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego,

7.Waga max. 8 kg , kolor żółty lub pomarańczowy

IV. Zestaw transportowy reanimacyjny do użytku w ambulansie ( nosze z transporterem i mocowaniem do podłogi lub lawety ambulansu)

1.Nosze główne reanimacyjne do użytku w ambulansie

1)Potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha,

2)Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°,

3)Pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy (w tym pasy szelkowe),

4)Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy,

5)Cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów,

6)Dodatkowe pasy zabezpieczające transport dzieci na noszach,

7)Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi,

8)Składane oparcia boczne,

9)Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia

10)Uchwyt na butlę tlenową,

2. Transporter do noszy głównych

1)Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami,

2)Z możliwością zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy,

3)Z wielostopniową regulacją wysokości minimum w 6 poziomach,

4)Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce

5)Możliwość zablokowania dwóch do jazdy na wprost,

6)Możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera

7)System niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę.

8)Obciążenie dopuszczalne co najmniej 200 kg,

9)Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia,

10)Zabezpieczony antykorozyjne poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub dodatkowe pokrycie specjalną farbą o tzw. „porach zamkniętych”

11)Z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu

12) Skrócona instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu,

13) Folder, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty,

14)Atest zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 na oferowany system transportowy ( nosze, transporter, mocowanie ) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną – załączyć do oferty

V. Krzesełko kardiologiczne z płozami

1.Koła w tym 2 skrętne

2.Możliwość złożenia do transportu w ambulansie

3.Wysuwane rączki przednie

4.Wysuwane uchwyt ramy oparcia

5.System płozowy do zjeżdżania po schodach

6.Udźwig powyżej 200 kg

7.Podpórka pod stopy pacjenta

8.Dwa pasy poprzeczne

9.Dodatkowe rączki tyle

10.Waga krzesełka do 10 kg

11.Waga systemu płozowego max. 4 kg.

12.Deklaracja zgodności lub CE – załączyć folder - załączyć

VI. Krzesełko kardiologiczne

1.Wykonane z lekkiego aluminium

2.Wyposażone w 2 kółka transportowe

3.Z blokadą zabezpieczającą przed niekontrolowanym złożeniem w trakcie transportu

4.Teleskopowo wydłużane przednie rączki transportowe i składane tylnie rączki

5.Posiadające dwa pasy zabezpieczające pacjenta

6.Pokrycie wykonane z tkaniny nylonowej pokrytej winylem , łatwe do utrzymania w czystości

7.Waga krzesełka do 10 kg

8.Udźwig min 150 kg

9.Deklaracja zgodności lub CE – załączyć

10.Folder - załączyć

VII. Ssak akumulatorowy transportowy

1. Ssak akumulatorowo – sieciowy z możliwością zasilania 12 V i 220 V

2.Użytkowanie w temperaturze Min. – 15 º Cdo + 40ºC

3.Mrzechowywanie w temperaturze Min. - 30ºC do + 60ºC

4.Megulacja siły ssania regulowana płynnie w zakresie do - 0,7 bar

5.Przepływ min. 20 l/min - wbudowany akumulator – czas pracy min. 30 min.

6.Żywotność baterii – podać ilość cykli ładowania.

7.Min. 3 pozycyjny wskaźnik rozładowania akumulatora

8.Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o poj. min. 0,9 l przystosowany do sterylizacji w autoklawie

9.Dodatkowe zabezpieczenie ssaka przed ”przepięciem mocy” chroniącym pompę ssącą i akumulatory przed uszkodzeniem spowodowanym zmianami napięcia - opisać

10.Filtr antybakteryjny zintegrowany w obudowie zbiornika na wydzielinę

11.Płyta ścienna do mocowania ssaka z funkcją zasilania 12 V

12.CE lub deklaracja zgodności – załączyć

13.Atest zgodności z normą PN-EN 1789 dla kompletu ( ssak z płytą ścienną ) – załączyć

14.Folder - załączyć

VIII. Ciśnieniomierz przenośny

1.Ciśnieniomierz ze słuchawkami i kompletem mankietów: - dla dorosłych - dla dzieci - dla niemowląt - dla noworodków

2.Deklaracja zgodności lub CE załączyć

3.Folder - załączyć

IX. Worek samorozprężalny dla dorosłych

1.Silikonowy przezroczysty,

2.Do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie

3.Zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O

4.Rezerwuar tlenu o poj. min. 2000 ml z przewodem silikonowym o długości 2 m. i możliwością do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie

5.Maska nr 4

6.CE lub deklaracja zgodności – załączyć

7. Folder - załączyć

X. Worek samorozprężalny dla dzieci

1.Silikonowy przezroczysty,

2.Do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie

3.Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O

4.Rezerwuar tlenu o poj. min. 1000 ml z przewodem silikonowym o długości 2 m. i możliwością do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie

5.Maska nr 2

6.CE lub deklaracja zgodności – załączyć

7.Folder - załączyć

XI. Zestaw szyn próżniowych

1.Szyny próżniowe wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne,

2.Przenikalne dla promieni X,

3. Trzy rozmiary pozwalające na zastosowanie dla różnych grup wiekowych

4.Możliwość zastosowania jednej szyny jako kołnierza ortopedycznego

5.Akcesoria dodatkowe : pompka, zestaw naprawczy, torba

6.CE lub deklaracja zgodności – załączyć

7.Folder - załączyć

XII. Defibrylator transportowy

1.Parametry ogólne

1)Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym

2)Zasilanie akumulatorowe lub akumulatorowo-sieciowe.

3)Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC – zewnętrzna lub wbudowana ładowarka

4)Czas pracy z akumulatorów – min. 80 minut monitorowania lub min. 50 defibrylacji energią 200J

5)Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg

2.Defibrylacja

1)Synchroniczna i asynchroniczna

2)Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 200 J

3) Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 25.

4)Defibrylacja ręczna i automatyczna AED

5)Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta

6)Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce.

3.Stymulacja

1)Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie

2)Częstość min. 40-150 impulsów/minutę

3)Regulacja prądu stymulacji min. 0-150 mA

4.EKG

1)Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG

2)Alarmy częstości akcji serca

3)Wzmocnienie EKG w zakresie co najmniej 0,25 do 4 cm/mV

5.Rejestracja

1)Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie

2)Ekran typu EL lub kolorowy o przekątnej minimum 8”.

3)Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 100mm.

4)Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych

6.Inne wymagania

1)Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania załączyć

2)Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 1-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych

3)Moduł 12-odpr. EKG z automatyczną analizą, wydrukiem o szerokości minimum 100mm i transmisją danych do medycznego urządzenia odbiorczego

4)Moduł pomiaru ciśnienia NIBP

5)Możliwość rozbudowy o moduły: EtCO2, IBP

6)Polska wersja językowa z polską instrukcją obsługi.

7)Folder- załączyć

XIII. Respirator transportowy, kompletnie wyposażony , nadający się do natychmiastowej eksploatacji i do użytkowania w ambulansie

1.Przeznaczony do wentylacji dzieci i dorosłych

2.Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową regulowaną w min.2 pozycjach – 20 i 45 cm H2O

3.Etylacja 100%- tlenem i mix tlenowy

4.Zintegrowana regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej

5.Zakres objętości minutowej – MV 5-20 l/min

6.Zakres częstotliwości oddechowej od 10-30 odd/min

7.Inhalacja o przepływie min.0-15 l/min

8.Tryb wentylacji kontrolowanej CMV

9.Zastawka PEEP regulowana w zakresie min.5-20 l/min

10.Przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji tlenowej karetki ze złączem AGA

11.Funkcja zmiany źródła zasilania tlenowego butla /instalacja centralna bez spadku ciśnienia tlenu na przyłączu respiratora

12.Alarmy bezpieczeństwa – optyczne i dźwiękowe: - wysokiego ciśnienia wentylacji - niskiego ciśnienia - wentylacji/rozłączenia - niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym - rozładowania baterii

13.Zasilanie bateryjne- czas pracy baterii min . 1 rok

14.Reduktor tlenowy i butla o pojemności 2 l.

15.Temperatura pracy od: -10 st. C do +40 st. C

16.Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami

17.Opakowanie transportowe do przenoszenia respiratora z butlą reduktorem i akcesoriami – opisać

18. Opakowanie transportowe zawierające respirator , butlę, reduktor i akcesoria wraz z mocowaniem ściennym . Komplet ma spełniać wymogi normy PN- EN 1789 pkt5.3 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – atest 10 g –załączyć

19.Instrukcję obsługi w języku polskim – załączyć przy dostawie

20.CE lub deklaracja zgodności -załączyć

XIV. Szyny unieruchamiające - komplet

1.Wykonane z drutu ocynkowanego

2.Powleczone miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin

3.W zestawie znormalizowane długości przeznaczone do unieruchomienia kończyny górnej, podudzia i uda

4.W zestawie torba z uchwytem

XV. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych

1.Uniwersalny , regulowana wysokość

2.Unieruchamiający kręgosłup szyjny w bezpiecznej pozycji z podparciem głowy w newralgicznych punktach – w 4 punktach dla dorosłych

3.Z dostępem do tchawicy i otworem umożliwiającym kontrolę tętna na tętnicy szyjnej

4.Przepuszczalny dla promieni X

5.Wykonany z tworzywa nie wchłaniającego wodę i krew

XVI. Kołnierz ortopedyczny dla dzieci

1.Uniwersalny , regulowana wysokość

2.Unieruchamiający kręgosłup szyjny w bezpiecznej pozycji z podparciem głowy w newralgicznych punktach – w 3 punktach dla dzieci

3.Z dostępem do tchawicy i otworem umożliwiającym kontrolę tętna na tętnicy szyjnej

4.Przepuszczalny dla promieni X

5.Wykonany z tworzywa nie wchłaniającego wodę i krew

XVII. Pulsoksymetr

1.Pulsoksymetr klipsowy na palec do pomiaru saturacji tlenowej i pulsu

2.Wyświetlacz diodowy

3.Prosta obsługa

4.Wskaźnik poziomu baterii

5.Funkcja automatycznego wyłączenia się

6.W zestawie : -2 baterie AAA alkaliczne -sznurek do zawieszania pulsoksymetru

7.Instrukcja obsługi- załączyć

XVIII. Rurka ratownicza-przełykowo- tchawicza

1.Rozmiary : - dla dorosłych - dla dzieci

Gwarancja dla sprzętu i wyposażenia medycznego min. 24 miesiące.

Zestawienie wyposażenia:

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambulans medyczny typ C | szt. | 1 |
| 2. | Deska ortopedyczna | szt. | 1 |
| 3. | Nosze podbierakowe | szt. | 1 |
| 4. | Zestaw transportowy reanimacyjny do użytku w ambulansie | zestaw | 1 |
| 5. | Krzesełko kardiologiczne z płozami | szt. | 1 |
| 6. | Krzesełko kardiologiczne | szt. | 1 |
| 7. | Ssak akumulatorowy transport. | szt. | 1 |
| 8. | Ciśnieniomierz przenośny | szt. | 2 |
| 9. | Worek samorozprężalny dla dorosłych | szt. | 1 |
| 10. | Worek samorozprężalny dla dzieci | szt. | 1 |
| 11. | Szyny próżniowe | zestaw | 1 |
| 12. | Defibrylator transportowy | szt. | 1 |
| 13. | Respirator transportowy kpl. | szt. | 1 |
| 14. | Szyny unieruchamiające | Kpl. | 1 |
| 15. | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych | szt. | 7 |
| 16. | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci | szt. | 3 |
| 17. | Pulsoksymetr | szt. | 1 |
| 18. | Rurka ratownicza dla; -dorosłych, -dzieci | szt. szt. | 3 1 |