# Załącznik Nr  1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ZASILACZ AWARYJNY UPS 500 VA (sztuk 2);

| 1 | ZASILACZ AWARYJNY UPS 500 VA | Klasa produktu – UPS zasilacz awaryjny; Moc – min. 500 VA; Moc rzeczywista – min. 300 Wat; Max. Czas przełączenia na baterie – 3ms.; Czas podtrzymania dla obciążenia 100% - min. 4 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - min. 18 min.; Zimny start - tak; Port zabezpieczający linie danych – Tak RJ; Alarmy – diody + dzwięk; Gwarancja – min. 36 miesięcy; |
| --- | --- | --- |

2. ZESTAW KOMPUTEROWY WRAZ Z MONITOREM LCD, DRUKARKĄ I OPROGRAMOWANIEM (sztuk 2);

| L.p. | Nazwa komponentu | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Typ gniazda - LGA 775; Wersja – BOX; Liczba rdzeni w strukturze procesora – min. 2; Częstotliwość taktowania procesora – min. 3.00 GHz; Częstotliwość taktowania magistrali – min. 800 MHz; Pojemnośc pamięci cache L1 - min. 24 KB + 32 KB; Pojemnośc pamięci cache L2 - min. 2 x 2MB; Rozszerzenia instrukcji - min. MMX, SSE, SSE2, SSE3; Proces technologiczny – max. 65 nm; Instrukcje 64 Bit – Tak; Mnożnik – min. x 15; Gwarancja – min. 36 miesięcy |
| 2 | Płyta główna | Chipset - Intel 945PL - Intel ICH7 lub równorzędny posiadający takie same parametry; Typ gniazda - LGA 775; Ilość obsługiwanych procesorów – 1; Rodzaj pamięci - 4 x DDR2 533 / 400 MHz, Dual Channel max. 2 GB, non-ECC; Ilość gniazd pamięci – 4; Max. obsługiwana pamięć – min. 4 x DDR2 667 / 533 / 400 MHz, Dual Channel; max. 4 GB, non-ECC FSB – min. 1066 / 800 / 533 MHz; Pamięć masowa - Intel ICH7: 1 x Ultra DMA 100 / 66 / 33, 4 x Serial ATA 3 Gb/s, RAID ITE8212 IDE: 2 x Ultra DMA 133 / 100 / 66 / 33, obsługa RAID 0, 1, 0+1, JBOD; Porty kart rozszerzeń – min. 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 3 x PCI; Komunikacja - 1 x 10 / 100 / 1000 Mb/s; Karta dźwiękowa – min. 8 - kanałowy kodek dźwiękowy; USB – min. 8 x USB 2.0 / 1.1; Porty I/O tylnego panelu – min. 1 x PS/2 Klawiatura, 1 x PS/2 Myszka, 1 x port IEEE 1294 (LPT), 1 x port RS 232 (COM), 4 x USB 2.0 / 1.1, 1 x RJ 45, 1 x Optical S/PDIF Output, 1 x Coaxial S/PDIF Output, 1 x Line In mini-jack, 1 x Line Out mini-jack, 1 x Microphone port mini-jack, 1 x Rear Speaker Out mini-jack, 1 x Side Speaker Out mini-jack, 1 x Center / Subwoofer port mini-jack; Złącza I/O na płycie - 4 x USB 2.0 / 1.1, 1 x FDD, 3 x DIE, 4 x Serial ATA, 1 x CD / AUX audio In, 1 x Złącze przedniego panelu audio, 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x 4-pin EATX12V Power connector; Akcesoria - 1 x Osłonka portów I/O, 1 x Kabel UltraDMA 133/100/66, 1 x Kabel DIE, 1 x Kabel FDD 1 x Kabel SATA, 1 x Kabel zasilający SATA; Sposób chłodzenia – wentylator; Wersja – Box Gwarancja – min. 24 miesięcy; |
| 3 | Pamięć DDR2 512MB 533 MHz | Rodzaj pamięci – DDR2 DIMM; Standard – PC2-4300; Pojemność pamięci - 512 MB; Częstotliwość pracy – min. 533 MHz; Timingi - CL 4; Gwarancja – dożywotnia; |
| 4 | Monitor LCD 17 Cali | Rozmiar - 17" Rozdzielczość nominalna – min. 1280x1024 Czas reakcji – min. 12 ms Jasność – min. 250 cd/m2 Kontrast – min. 500:1 Rozmiar plamki – min. 0.264 mm Kąty widoczności – min. (poz/pion) 160 / 140s Częstotliwość pozioma – min. (kHz) 30-83 Częstotliwość pionowa – min. (Hz) 56-76 Wyświetlane Kolory – 16,7 M Sygnał - wejściowy RGB Gniazda - wejściowe 15-stykowe D-Sub Pobór prądu – max (praca /spoczy) 30 W / 1 W Certyfikaty - TCO-99, CE, E2000, EMC, EPA Energy Star, FCC, UL, CSA, SEMKO, TUV Kolor - Srebrny lub Czarny Gwarancja – min. 36 miesiecy; |
| 5 | Napęd optyczny | Kolor - Srebrny lub Czarny; Interfejs - IDE UDMA-4; Prędkość odczytu CD - CD-ROM/R/RW 48x; Prędkość odczytu DVD - DVD-ROM 16x; Prędkość zapisu CD - CD-R 48x, CD-RW 24x; Prędkość zapisu DVD - DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 (dwuwarstwowa): min. 4X, DVD-R9, (dwuwarstwowa): min. 4X Obsługiwane dyski - CD CD-DA, CD-ROM, CD-ROM / XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, CD-RW, Obsługiwane dyski DVD - DVD jedno i dwuwarstwowe ( PTP / OTP ), DVD-R ( 3.9 GB / 4.7 GB ), DVD-R multi-borders, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD-RW, DVD+RW; Czas dostępu CD - 160 ms; DVD - 160 ms; Pojemność bufora – min. 2 MB; System ochrony zapisu - SmartBurn lub BurnProf; Oprogramowanie - Nero Express, PowerDVD; Wersja - BOX; Gwarancja – min. 24 miesiace; |
| 6 | Obudowa | Typ - Midi-Tower lub Micro Tower Standard – ATX – BTX; Kolor – Srebrny lub Czarny Ilość kieszeni - 5.25 x 4; 3.5 zewn./wewn.1/5; Zasilacz – min. 400W z wentylatorem min. 12 cm; Elementy kontrolne na przednim panelu - Power LED, HDD LED; Power, Reset; Złącza na przednim panelu - Audio, 2 x USB; Hałas – konieczna tuba na procesor Air Duct; Gwarancja - min. 36 miesięcy; |
| 7 | FDD | Typ napędu – FDD; Prędkość obrotowa - 360 obr./min.; Średni czas dostępu - 94 ms; Kolor - czarny lub srebrny; Gwarancja – min. 24 miesiace; |
| 8 | KARTA GRAFICZNA | Typ złącza - PCI Express x16; Tryb dual – Nie; Technologia - 110 nm; Taktowanie rdzenia – min. 400 MHz; Pamięć – min. 128 MB; Rodzaj pamięci – DDR; Czas dostępu – mix 4,0 ns; Interfejs pamięci – min. 128 bit; Taktowanie pamięci – min. 500 MHz; RAMDAC – min. 400 MHz; Chłodzenie – pasywne bez wentylatora; Pixel Shaders – 4; Vertex Shaders – 2; Fill rate - b.d. Gpiksela/s; Direct X - 9.0; Open GL - 1.4; VGA - D-Sub Tak; DVI – Tak; TV-Out - S-Video; VIVO – Nie; Tuner TV – Nie; Dodatkowe wyposażenie - Kabel S-Video; Dołączone oprogramowanie - driver CD; Wersja BOX Gwarancja – min. 24 miesiące; |
| 9 | Dysk twardy | Format - 3.5" Pojemność – min. 80 GB; Interfejs(y) - SATA II; Cache – min. 8 MB; Czas dostępu – max. 9.5 ms. 0.8 ms (Track-To-Track); Prędkość obrotowa – min. 7200 obr./min; Transfer zewnętrzny – min. 300 MB/s Transfer wewnętrzny - 108.4 MB/s Czas rozpędzania – max. 10 s; NCQ – Tak; S.M.A.R.T. – Tak; Głośność – max. 32 dB (odczyt/zapis, 25 dB (praca jałowa); Pobór mocy – max. 12.6 W (odczyt/zapis), 7.0 W (praca jałowa), 1.3 W (czuwanie), 1.3 W (uśpienie); Odporność na wstrząsy – min. 63 G (włączony), 350 G (wyłączony); Czas bezawaryjnej pracy – min. 50000 cykli start/stop; Gwarancja – min. 36 miesięcy; |
| 10 | Mysz | Typ myszy - przewodowa optyczna; Skanowanie powierzchni – min. 1500 razy/sek. Rozdzielczość – min. 800 CPI; Rolki – min. 2; Cicha praca rolki; Ilość przycisków - 4 przyciski (jeden w rolce); Ergonomiczny kształt; Interfejs - PS/2 i USB; Kolor – czarny lub srebrny; Gwarancja – min. 12 miesięcy; |
| 11 | Klawiatura | Typ klawiatury – tradycyjna; Komunikacja - klawiaturą przewodowa; Ergonomiczny kształt; Klawisze multimedialne; Podkładka pod nadgarstki; Kolor – czarny lub srebrny; Gwarancja – min. 24 miesiące; |
| 12 | Zasilacza awaryjny + listwa antyprzepięciowa | Zasilacz awaryjny Czestotliwość – min. [Hz] 50 Hz +/-10%; Moc – min. [VA] 500 VA; Moc - [W] 300 W; Czas przełączania – max. [ms] 2/4 (wliczając czas wykrycia); Czestotliwość - [Hz] 50Hz +/- 1Hz; Gniazda wyjściowe – min. 2 (1 komputerowe i 1 gniazdko polskie); Kształt napiecia wyjściowego przy pracy z akumulatora - schodkowa aproksymacja sinusoidy; Napięcie - [V] 230V, +/-5%; Przeciążenie UPS - automatycznie wyłączy się, jeżeli obciążenie wynosi 110% mocy znamionowej przez 60s, UPS automatycznie wyłączy się, jeżeli obciążenie wynosi 130% mocy znamionowej przez 3s; Przepięcia - 480 Joules, 2ms; Tel/fax/modem – tak; Wejście - Bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem i zwarciem, zapasowy bezpiecznik w komplecie; Zwarcie - Wyjścia UPS odłączane automatycznie, Ochrona bezpiecznikiem na wejściu; Czas Ładowania - 4 godziny do 90%; Ochrona - Automatyczny test baterii, Ochrona przed rozładowaniem; Typ akumulatorów - Szczelne ogniwa kwasowe, bezobsługowe, żywotność 3-6 lat; Czas podtrzymania - Komputer biurowy z Monitorem LCD - Pełne obciążenie 3-7 minut; Alarm - Niski poziom baterii; Praca na baterii - dźwięk o krótkich odstępach ok. 0.47Hz; Przeładowanie - Ciągły dźwięk; Interfejs komunikacyjny - RS-232; Oprogramowanie UPS - Powermon dla systemów Windows - Polska wersja językowa lub równorzędny posiadający takie same parametry; Poziom hałasu - <48dBA (mierzony w odległości 1 m.) Temperatura - 0-48 stopni C Wilgotność - 0-98%; Rodzaj gwarancji - DOOR TO DOOR; Długość gwarancji - 36 miesięcy; Certyfikaty – CE; Listwa antyprzepięciowa Napięcie nominalne - 230 V, 50 Hz; Prąd nominalny - obciążenia 10 A; Bezpiecznik - 2 x bezpiecznik 10A/250V; Prąd - upływu < 0.5 mA; Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego - < 25 ns; Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego - 250 V, 50 Hz; Poziom ochrony - ≤ 1.3kV (L/N); Prąd wyładowczy nominalny - 2 kA (L/N) - 8/20 µs Maksymalny - 6.5 kA (L/N) - 8/20 µs; System ochrony przeciwpożarowej - 2P+Z; Złącza - 5 x gniazdo z uziemieniem; 1 x wejście RJ-11 (6P4C), 1 x wyjście RJ-11 (6P4C); Ilość zabezpieczonych przewodów toru telefonicznego - 2 z 4; Czas odpowiedzi UP linii telefonicznej - ≤ 25 ns; Napięcie znamionowe UP linii telefonicznej - 150 V; Poziom ochrony linii telefonicznej - ≤ 1 kV; Prąd wyładowczy linii telefonicznej nominalny - 2 kA - 8/20 µs; Maksymalny - 5 kA - 8/20 µs; Długość przewodu – min. 1.8 m; Kolor – czarny; Wyposażenie dodatkowe - 1 x Przewód telefoniczny z końcówkami RJ-11; Gwarancja – min. 36 miesięcy; |
| 13 | System operacyjny | Zastosowanie – dla komputerów stacjonarnych oraz przenośnych; Funkcję – możliwość przywrócenie poprzednich wersji sterowników oraz stanu systemu, zdalna pomoc umożliwiająca przywrócenie systemu; Instalacja i konserwacja systemu - możliwość automatycznej konfiguracji sprawdzania aktualizacji systemu w celu zapewnienia najnowszych poprawek oraz wersji sterowników; Zabezpieczenia – system powinien zapewnić kontrolę dostępu do danych firmowych z możliwością określenia, jakie operacje na takich danych mogą być wykonywane przez poszczególnych użytkowników z możliwością implementacji na poziomie plików i folderów w celu zwiększenia skuteczności zabezpieczania zasobów poszczególnych użytkowników. Obsługa szyfrowego systemu plików EFS z możliwością wskazania grupy plików lub folderów, które mają zostać poddane szyfrowaniu w celu zabezpieczenia; Zarządzanie – system powinien posiadać opcję zarządzania pracą w danej domenie za pomocą profili grupowych. Profil grupowy powinien pozwalać na konfigurację zabezpieczeń, skryptów użytkowników, ustawień sieciowych i drukarek; Mobilność – system musi posiadać opcję zdalnego pulpitu umożliwiające użytkownikowi zdalny dostęp do aplikacji i danych z dowolnej innej maszyny podłączonej do sieci ( w tym z maszyn podłączonych do serwera zdalnego RAS i przez sieci prywatne VPN; Kompatybilność – system operacyjny musi być zgodny z systemem operacyjny zainstalowanym na komputerach w istniejącej sieci lokalnej Starostwa Powiatowego (obecnie wykorzystywany jest system Windows XP Professional) oraz musi posiadać obsługę domen; |
| 14 | Oprogramowanie dodatkowe | EDYTOR TEKSTU - posiadający funkcje recenzowania i znakowania udostępniające wiele sposobów rejestrowania zmian i zarządzania komentarzami. - obsługujący pliki w formacie XML i służący jako w pełni funkcjonalny edytor plików XML - posiadający okienko zadań umożliwiające użytkownikom korzystającym z Internetu dostęp do różnorodnych informacji słownikowych i rozszerzonych zasobów. W oknie tym można wyszukiwać informacje na określone tematy w encyklopedii i w sieci Web, a także uzyskiwać dostęp do materiałów znajdujących się w witrynach sieci Web innych firm. - posiadający udoskonaloną ochronę dokumentów. Opcje ochrony dokumentów można precyzyjnie dostosowywać, aby objąć ochroną formatowanie dokumentu, jego treść lub jednocześnie formatowanie i treść. Można na przykład określić listę stylów, które mają być dostępne w dokumencie, i uniemożliwić ich modyfikowanie. Aby chronić dokument przed zmianami, nie trzeba już stosować tych samych ograniczeń do wszystkich użytkowników i do całego dokumentu — można natomiast zezwalać określonym osobom na edycję określonych części dokumentu. - posiadający udoskonalenia funkcji międzynarodowych udostępniający szereg udoskonalonych funkcji umożliwiających tworzenie dokumentów w różnych językach oraz używanie dokumentów w środowiskach wielojęzycznych. - zawierający funkcja korespondencja seryjna automatycznie dobierającą właściwe powitanie stosownie do płci adresata. Funkcja ta powinna umożliwiać także formatowanie adresów zgodnie z krajem adresata. - posiadający funkcję automatycznego ukrywania niepotrzebnych pasków narzędzi - posiadający funkcję wyświetlania mapa dokumentu lub nowego okienka miniatury, umożliwiającego szybkie przechodzenie do wybranych sekcji dokumentu. - posiadający automatycznie skalowanie dokumentu w taki sposób, aby jego poszczególne strony wygodnie mieściły się na ekranie, a ich przeglądanie było łatwe. - posiadający funkcję wyróżniania fragmentów dokumentu, a także dodawania komentarzy i wprowadzania zmian. - funkcja porównywania dokumentów obok siebie, umożliwiające szybkie znalezienie różnic między dwoma dokumentami bez konieczności scalania w jednym dokumencie zmian wprowadzonych przez wielu użytkowników. Oba dokumenty można jednocześnie przewijać, aby wyszukiwać różnice między nimi. ARKUSZ KALKULACYJNY – obsługujący język XML zgodny z powszechnymi standardami ułatwiający dostęp do informacji i ich przechwytywanie między komputerami PC a systemami wewnętrznymi, - dopuszczający dołączanie niestandardowego schematu XML do dowolnego skoroszytu za pomocą okienka zadań, co pozwali na mapowanie komórek do elementów schematu, a w konsekwencji będzie można łatwo importować i eksportować dane XML do i ze zmapowanych komórek, - posiadający funkcje statystyczne umożliwiające stosowanie w skoroszytach następujące funkcje statystyczne zawierające ulepszone procedury zaokrąglania wyników oraz zapewniające wyższą precyzję obliczeń: BINOMDIST, CHIINV, CONFIDENCE, CRITBINOM, DSTDEV, DSTDEVP, DVAR, DVARP, FINV, FORECAST, GAMMAINV, GROWTH, HYPGEOMDIST, INTERCEPT, LINEST, LOGEST, LOGINV, LOGNORMDIST, NEGBINOMDIST, NORMDIST, NORMINV, NORMSDIST, NORMSINV, PEARSON, POISSON, RAND, RSQ, SLOPE, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, STEYX, TINV, TREND, VAR, VARA, VARP, VARPA i ZTEST. - posiadający okienko zadań oferujące różne informacje referencyjne i rozbudowane zasoby informacyjne dla użytkowników dysponujących połączeniem internetowym, umożliwiające przeprowadzanie badań nad tematami za pomocą encyklopedii, wyszukiwarki sieci Web lub zawartości udostępnianych przez inne firmy. - funkcja porównywania skoroszytów obok siebie, umożliwiające szybkie znalezienie różnic między dwoma skoroszytami bez konieczności scalania w jednym dokumencie zmian wprowadzonych przez wielu użytkowników. Oba skoroszyty można jednocześnie przewijać, aby wyszukiwać różnice między nimi. Całość oprogramowania tj. arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu musi być w języku polskim, nośnikiem oprogramowania musi być płyta CD. PROGRAM DO PREZENTACJI MULITMEDIALNYCH – program obsługujący formaty prezentacji multimedialnych ppt. mogący tworzyć takie prezentacje oraz je edytować. Całość oprogramowania tj. arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu i programu do prezentacji multimedialnych musi być w języku polskim, opakowaniu typu BOX, nośnikiem oprogramowania musi być płyta CD. PROGRAM DO TWORZENIA PUBLIKACJI – min. in. Dyplomów, wizytówek, kalendarzy, ulotek, plakatów itp. |
| 15 | DRUKARKA LASEROWA | Technologia druku – laserowa; Rodzaj – monochromatyczna; Pamięć – min. 16 MB z możliwością rozbudowy do min. 144 MB; Jakość druku - 1200 x 1200 dpi w czerni Prędkość druku - 21 str./min. (A4) w czerni (tryb normalnym); Czas wydruku pierwszej strony – max. 8 s; Nośniki - papier zwykły, koperty, karty pocztowe, folie do przeźroczy, kartony, naklejki; Gramatura nośnika - 60 - 105 g/m2, maksymalnie 163 g/m2; Podajnik – ręczny podstawowy 250 stron; Odbiornik – dodatkowo 150 stron; Języki drukarki - PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript level 2; Czcionki – min. 26 wbudowanych skalowalnych czcionek True Type; Interfejs(y) - 1 x port IEEE 1284 (LPT), 1 x USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne - MS-DOS, Windows 98, Windwos NT, Windows 2000, Windows XP (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003, Mac OS 9 Mac OS X 10.1 (tylko sterownik druku), Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, UNIX / GNU Linux (tylko sterownik druku); Dołączone oprogramowanie – Sterowniki; Dołączone akcesoria - Przewód zasilający, kaseta z tonerem HP LaserJet; Zużycie energii – max. 345 W (drukowane), 6 W (oczekiwanie), 6 W (tryb oszczędzania energii); Max dopuszczalna waga – max. 10,4 kg; Gwarancja – min. 12 miesięcy; |

CAŁY ZESTAW MUSI POSIADAĆ CERTIFIKAT CE!

Sporządził:								Zatwierdzam

Sebastian Hebda

Paweł Onyśków

Ząbkowice Śl. 14.12.2006r.