# Załącznik Nr 1  do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. KOŚCI PAMIĘCI DO NOTEBOOKA (szt. 1);

| 1 | KOŚĆ PAMIĘCI DO NOTEBOOKA | Klasa produktu – SODIMM; Pojemność – 256 MB; Częstotliwość taktowania – 333Mhz.; Rodzaj pamięci – DDR; Timingi - CL 2,5; Napięci – 2,6V; Gwarancja – dożywotnia; Opakowanie – wyłącznie zapakowana pamięć w oryginalnym opakowaniu producenta – nie otwierane! |
| --- | --- | --- |

2. ZESTAW KOMPUTEROWY WRAZ Z MONITOREM LCD, DRUKARKĄ I OPROGRAMOWANIEM (szt. 7);

| L.p. | Nazwa komponentu | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Typ gniazda - LGA 775; Wersja – BOX; Liczba rdzeni w strukturze procesora – min. 2; Częstotliwość taktowania procesora – min. 3.00 GHz; Częstotliwość taktowania magistrali – min. 800 MHz; Pojemnośc pamięci cache L1 - min. 24 KB + 32 KB; Pojemnośc pamięci cache L2 - min. 2 x 2MB; Rozszerzenia instrukcji - min. MMX, SSE, SSE2, SSE3; Proces technologiczny – max. 65 nm; Instrukcje 64 Bit – Tak; Mnożnik – min. x 15; Gwarancja – min. 36 miesięcy |
| 2 | Płyta główna | Chipset - Intel 945PL - Intel ICH7 lub równorzędny posiadający takie same parametry; Typ gniazda - LGA 775; Ilość obsługiwanych procesorów – 1; Rodzaj pamięci - 4 x DDR2 533 / 400 MHz, Dual Channel max. 2 GB, non-ECC; Ilość gniazd pamięci – 4; Max. obsługiwana pamięć – min. 4 x DDR2 667 / 533 / 400 MHz, Dual Channel; max. 4 GB, non-ECC FSB – min. 1066 / 800 / 533 MHz; Pamięć masowa - Intel ICH7: 1 x Ultra DMA 100 / 66 / 33, 4 x Serial ATA 3 Gb/s, RAID ITE8212 IDE: 2 x Ultra DMA 133 / 100 / 66 / 33, obsługa RAID 0, 1, 0+1, JBOD; Porty kart rozszerzeń – min. 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 3 x PCI; Komunikacja - 1 x 10 / 100 / 1000 Mb/s; Karta dźwiękowa – min. 8 - kanałowy kodek dźwiękowy; USB – min. 8 x USB 2.0 / 1.1; Porty I/O tylnego panelu – min. 1 x PS/2 Klawiatura, 1 x PS/2 Myszka, 1 x port IEEE 1294 (LPT), 1 x port RS 232 (COM), 4 x USB 2.0 / 1.1, 1 x RJ 45, 1 x Optical S/PDIF Output, 1 x Coaxial S/PDIF Output, 1 x Line In mini-jack, 1 x Line Out mini-jack, 1 x Microphone port mini-jack, 1 x Rear Speaker Out mini-jack, 1 x Side Speaker Out mini-jack, 1 x Center / Subwoofer port mini-jack; Złącza I/O na płycie - 4 x USB 2.0 / 1.1, 1 x FDD, 3 x DIE, 4 x Serial ATA, 1 x CD / AUX audio In, 1 x Złącze przedniego panelu audio, 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x 4-pin EATX12V Power connector; Akcesoria - 1 x Osłonka portów I/O, 1 x Kabel UltraDMA 133/100/66, 1 x Kabel DIE, 1 x Kabel FDD 1 x Kabel SATA, 1 x Kabel zasilający SATA; Sposób chłodzenia – wentylator; Wersja – Box Gwarancja – min. 24 miesięcy; |
| 3 | Pamięć DDR2 512MB 533 MHz | Rodzaj pamięci – DDR2 DIMM; Standard – PC2-4300; Pojemność pamięci - 512 MB; Częstotliwość pracy – min. 533 MHz; Timingi - CL 4; Gwarancja – dożywotnia; |
| 4 | Monitor LCD 17 Cali | Rozmiar - 17" Rozdzielczość nominalna – min. 1280x1024 Czas reakcji – min. 12 ms Jasność – min. 250 cd/m2 Kontrast – min. 500:1 Rozmiar plamki – min. 0.264 mm Kąty widoczności – min. (poz/pion) 160 / 140s Częstotliwość pozioma – min. (kHz) 30-83 Częstotliwość pionowa – min. (Hz) 56-76 Wyświetlane Kolory – 16,7 M Sygnał - wejściowy RGB Gniazda - wejściowe 15-stykowe D-Sub Pobór prądu – max (praca /spoczy) 30 W / 1 W Certyfikaty - TCO-99, CE, E2000, EMC, EPA Energy Star, FCC, UL, CSA, SEMKO, TUV Kolor - Srebrny lub Czarny Gwarancja – min. 36 miesiecy; |
| 5 | Napęd optyczny | Kolor - Srebrny lub Czarny; Interfejs - IDE UDMA-4; Prędkość odczytu CD - CD-ROM/R/RW 48x; Prędkość odczytu DVD - DVD-ROM 16x; Prędkość zapisu CD - CD-R 48x, CD-RW 24x; Prędkość zapisu DVD - DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 (dwuwarstwowa): min. 4X, DVD-R9, (dwuwarstwowa): min. 4X Obsługiwane dyski - CD CD-DA, CD-ROM, CD-ROM / XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, CD-RW, Obsługiwane dyski DVD - DVD jedno i dwuwarstwowe ( PTP / OTP ), DVD-R ( 3.9 GB / 4.7 GB ), DVD-R multi-borders, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD-RW, DVD+RW; Czas dostępu CD - 160 ms; DVD - 160 ms; Pojemność bufora – min. 2 MB; System ochrony zapisu - SmartBurn lub BurnProf; Oprogramowanie - Nero Express, PowerDVD; Wersja - BOX; Gwarancja – min. 24 miesiace; |
| 6 | Obudowa | Typ - Midi-Tower lub Micro Tower Standard – ATX – BTX; Kolor – Srebrny lub Czarny Ilość kieszeni - 5.25 x 4; 3.5 zewn./wewn.1/5; Zasilacz – min. 400W z wentylatorem min. 12 cm; Elementy kontrolne na przednim panelu - Power LED, HDD LED; Power, Reset; Złącza na przednim panelu - Audio, 2 x USB; Hałas – konieczna tuba na procesor Air Duct; Gwarancja - min. 36 miesięcy; |
| 7 | FDD | Typ napędu – FDD; Prędkość obrotowa - 360 obr./min.; Średni czas dostępu - 94 ms; Kolor - czarny lub srebrny; Gwarancja – min. 24 miesiace; |
| 8 | KARTA GRAFICZNA | Typ złącza - PCI Express x16; Tryb dual – Nie; Technologia - 110 nm; Taktowanie rdzenia – min. 400 MHz; Pamięć – min. 128 MB; Rodzaj pamięci – DDR; Czas dostępu – mix 4,0 ns; Interfejs pamięci – min. 128 bit; Taktowanie pamięci – min. 500 MHz; RAMDAC – min. 400 MHz; Chłodzenie – pasywne bez wentylatora; Pixel Shaders – 4; Vertex Shaders – 2; Fill rate - b.d. Gpiksela/s; Direct X - 9.0; Open GL - 1.4; VGA - D-Sub Tak; DVI – Tak; TV-Out - S-Video; VIVO – Nie; Tuner TV – Nie; Dodatkowe wyposażenie - Kabel S-Video; Dołączone oprogramowanie - driver CD; Wersja BOX Gwarancja – min. 24 miesiące; |
| 9 | Dysk twardy | Format - 3.5" Pojemność – min. 80 GB; Interfejs(y) - SATA II; Cache – min. 8 MB; Czas dostępu – max. 9.5 ms. 0.8 ms (Track-To-Track); Prędkość obrotowa – min. 7200 obr./min; Transfer zewnętrzny – min. 300 MB/s Transfer wewnętrzny - 108.4 MB/s Czas rozpędzania – max. 10 s; NCQ – Tak; S.M.A.R.T. – Tak; Głośność – max. 32 dB (odczyt/zapis, 25 dB (praca jałowa); Pobór mocy – max. 12.6 W (odczyt/zapis), 7.0 W (praca jałowa), 1.3 W (czuwanie), 1.3 W (uśpienie); Odporność na wstrząsy – min. 63 G (włączony), 350 G (wyłączony); Czas bezawaryjnej pracy – min. 50000 cykli start/stop; Gwarancja – min. 36 miesięcy; |
| 10 | Mysz | Typ myszy - przewodowa optyczna; Skanowanie powierzchni – min. 1500 razy/sek. Rozdzielczość – min. 800 CPI; Rolki – min. 2; Cicha praca rolki; Ilość przycisków - 4 przyciski (jeden w rolce); Ergonomiczny kształt; Interfejs - PS/2 i USB; Kolor – czarny lub srebrny; Gwarancja – min. 12 miesięcy; |
| 11 | Klawiatura | Typ klawiatury – tradycyjna; Komunikacja - klawiaturą przewodowa; Ergonomiczny kształt; Klawisze multimedialne; Podkładka pod nadgarstki; Kolor – czarny lub srebrny; Gwarancja – min. 24 miesiące; |
| 12 | Zasilacza awaryjny + listwa antyprzepięciowa | Zasilacz awaryjny Czestotliwość – min. [Hz] 50 Hz +/-10%; Moc – min. [VA] 600 VA; Moc - [W] 360 W; Czas przełączania – max. [ms] 2/4 (wliczając czas wykrycia); Czestotliwość - [Hz] 50Hz +/- 1Hz; Gniazda wyjściowe – min. 2 (1 komputerowe i 1 gniazdko polskie); Kształt napiecia wyjściowego przy pracy z akumulatora - schodkowa aproksymacja sinusoidy; Napięcie - [V] 230V, +/-5%; Przeciążenie UPS - automatycznie wyłączy się, jeżeli obciążenie wynosi 110% mocy znamionowej przez 60s, UPS automatycznie wyłączy się, jeżeli obciążenie wynosi 130% mocy znamionowej przez 3s; Przepięcia - 480 Joules, 2ms; Tel/fax/modem – tak; Wejście - Bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem i zwarciem, zapasowy bezpiecznik w komplecie; Zwarcie - Wyjścia UPS odłączane automatycznie, Ochrona bezpiecznikiem na wejściu; Czas Ładowania - 4 godziny do 90%; Ochrona - Automatyczny test baterii, Ochrona przed rozładowaniem; Typ akumulatorów - Szczelne ogniwa kwasowe, bezobsługowe, żywotność 3-6 lat; Czas podtrzymania - Komputer biurowy z Monitorem LCD - Pełne obciążenie 3-7 minut; Alarm - Niski poziom baterii; Praca na baterii - dźwięk o krótkich odstępach ok. 0.47Hz; Przeładowanie - Ciągły dźwięk; Interfejs komunikacyjny - RS-232; Oprogramowanie UPS - Powermon dla systemów Windows - Polska wersja językowa lub równorzędny posiadający takie same parametry; Poziom hałasu - <48dBA (mierzony w odległości 1 m.) Temperatura - 0-48 stopni C Wilgotność - 0-98%; Rodzaj gwarancji - DOOR TO DOOR; Długość gwarancji - 36 miesięcy; Certyfikaty – CE; Listwa antyprzepięciowa Napięcie nominalne - 230 V, 50 Hz; Prąd nominalny - obciążenia 10 A; Bezpiecznik - 2 x bezpiecznik 10A/250V; Prąd - upływu < 0.5 mA; Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego - < 25 ns; Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego - 250 V, 50 Hz; Poziom ochrony - ≤ 1.3kV (L/N); Prąd wyładowczy nominalny - 2 kA (L/N) - 8/20 µs Maksymalny - 6.5 kA (L/N) - 8/20 µs; System ochrony przeciwpożarowej - 2P+Z; Złącza - 5 x gniazdo z uziemieniem; 1 x wejście RJ-11 (6P4C), 1 x wyjście RJ-11 (6P4C); Ilość zabezpieczonych przewodów toru telefonicznego - 2 z 4; Czas odpowiedzi UP linii telefonicznej - ≤ 25 ns; Napięcie znamionowe UP linii telefonicznej - 150 V; Poziom ochrony linii telefonicznej - ≤ 1 kV; Prąd wyładowczy linii telefonicznej nominalny - 2 kA - 8/20 µs; Maksymalny - 5 kA - 8/20 µs; Długość przewodu – min. 1.8 m; Kolor – czarny; Wyposażenie dodatkowe - 1 x Przewód telefoniczny z końcówkami RJ-11; Gwarancja – min. 36 miesięcy; |
| 13 | System operacyjny | Zastosowanie – dla komputerów stacjonarnych oraz przenośnych; Funkcję – możliwość przywrócenie poprzednich wersji sterowników oraz stanu systemu, zdalna pomoc umożliwiająca przywrócenie systemu; Instalacja i konserwacja systemu - możliwość automatycznej konfiguracji sprawdzania aktualizacji systemu w celu zapewnienia najnowszych poprawek oraz wersji sterowników; Zabezpieczenia – system powinien zapewnić kontrolę dostępu do danych firmowych z możliwością określenia, jakie operacje na takich danych mogą być wykonywane przez poszczególnych użytkowników z możliwością implementacji na poziomie plików i folderów w celu zwiększenia skuteczności zabezpieczania zasobów poszczególnych użytkowników. Obsługa szyfrowego systemu plików EFS z możliwością wskazania grupy plików lub folderów, które mają zostać poddane szyfrowaniu w celu zabezpieczenia; Zarządzanie – system powinien posiadać opcję zarządzania pracą w danej domenie za pomocą profili grupowych. Profil grupowy powinien pozwalać na konfigurację zabezpieczeń, skryptów użytkowników, ustawień sieciowych i drukarek; Mobilność – system musi posiadać opcję zdalnego pulpitu umożliwiające użytkownikowi zdalny dostęp do aplikacji i danych z dowolnej innej maszyny podłączonej do sieci ( w tym z maszyn podłączonych do serwera zdalnego RAS i przez sieci prywatne VPN; Kompatybilność – system operacyjny musi być zgodny z systemem operacyjny zainstalowanym na komputerach w istniejącej sieci lokalnej Starostwa Powiatowego (obecnie wykorzystywany jest system Windows XP Professional) oraz musi posiadać obsługę domen; |
| 14 | Oprogramowanie dodatkowe | EDYTOR TEKSTU - posiadający funkcje recenzowania i znakowania udostępniające wiele sposobów rejestrowania zmian i zarządzania komentarzami. - obsługujący pliki w formacie XML i służący jako w pełni funkcjonalny edytor plików XML - posiadający okienko zadań umożliwiające użytkownikom korzystającym z Internetu dostęp do różnorodnych informacji słownikowych i rozszerzonych zasobów. W oknie tym można wyszukiwać informacje na określone tematy w encyklopedii i w sieci Web, a także uzyskiwać dostęp do materiałów znajdujących się w witrynach sieci Web innych firm. - posiadający udoskonaloną ochronę dokumentów. Opcje ochrony dokumentów można precyzyjnie dostosowywać, aby objąć ochroną formatowanie dokumentu, jego treść lub jednocześnie formatowanie i treść. Można na przykład określić listę stylów, które mają być dostępne w dokumencie, i uniemożliwić ich modyfikowanie. Aby chronić dokument przed zmianami, nie trzeba już stosować tych samych ograniczeń do wszystkich użytkowników i do całego dokumentu — można natomiast zezwalać określonym osobom na edycję określonych części dokumentu. - posiadający udoskonalenia funkcji międzynarodowych udostępniający szereg udoskonalonych funkcji umożliwiających tworzenie dokumentów w różnych językach oraz używanie dokumentów w środowiskach wielojęzycznych. - zawierający funkcja korespondencja seryjna automatycznie dobierającą właściwe powitanie stosownie do płci adresata. Funkcja ta powinna umożliwiać także formatowanie adresów zgodnie z krajem adresata. - posiadający funkcję automatycznego ukrywania niepotrzebnych pasków narzędzi - posiadający funkcję wyświetlania mapa dokumentu lub nowego okienka miniatury, umożliwiającego szybkie przechodzenie do wybranych sekcji dokumentu. - posiadający automatycznie skalowanie dokumentu w taki sposób, aby jego poszczególne strony wygodnie mieściły się na ekranie, a ich przeglądanie było łatwe. - posiadający funkcję wyróżniania fragmentów dokumentu, a także dodawania komentarzy i wprowadzania zmian. - funkcja porównywania dokumentów obok siebie, umożliwiające szybkie znalezienie różnic między dwoma dokumentami bez konieczności scalania w jednym dokumencie zmian wprowadzonych przez wielu użytkowników. Oba dokumenty można jednocześnie przewijać, aby wyszukiwać różnice między nimi. ARKUSZ KALKULACYJNY – obsługujący język XML zgodny z powszechnymi standardami ułatwiający dostęp do informacji i ich przechwytywanie między komputerami PC a systemami wewnętrznymi, - dopuszczający dołączanie niestandardowego schematu XML do dowolnego skoroszytu za pomocą okienka zadań, co pozwali na mapowanie komórek do elementów schematu, a w konsekwencji będzie można łatwo importować i eksportować dane XML do i ze zmapowanych komórek, - posiadający funkcje statystyczne umożliwiające stosowanie w skoroszytach następujące funkcje statystyczne zawierające ulepszone procedury zaokrąglania wyników oraz zapewniające wyższą precyzję obliczeń: BINOMDIST, CHIINV, CONFIDENCE, CRITBINOM, DSTDEV, DSTDEVP, DVAR, DVARP, FINV, FORECAST, GAMMAINV, GROWTH, HYPGEOMDIST, INTERCEPT, LINEST, LOGEST, LOGINV, LOGNORMDIST, NEGBINOMDIST, NORMDIST, NORMINV, NORMSDIST, NORMSINV, PEARSON, POISSON, RAND, RSQ, SLOPE, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, STEYX, TINV, TREND, VAR, VARA, VARP, VARPA i ZTEST. - posiadający okienko zadań oferujące różne informacje referencyjne i rozbudowane zasoby informacyjne dla użytkowników dysponujących połączeniem internetowym, umożliwiające przeprowadzanie badań nad tematami za pomocą encyklopedii, wyszukiwarki sieci Web lub zawartości udostępnianych przez inne firmy. - funkcja porównywania skoroszytów obok siebie, umożliwiające szybkie znalezienie różnic między dwoma skoroszytami bez konieczności scalania w jednym dokumencie zmian wprowadzonych przez wielu użytkowników. Oba skoroszyty można jednocześnie przewijać, aby wyszukiwać różnice między nimi. Całość oprogramowania tj. arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu musi być w języku polskim, nośnikiem oprogramowania musi być płyta CD. |
| 15 | DRUKARKA LASEROWA | Systemy operacyjne- Microsoft Windows 98, Me, 2000, Server 2003, XP 32-bit, XP 64-bit; Format - A4; Rozdzielczość - min. 1200 dpi x 1200 dpi; Szybkość druku - min. 21 stron A4/min; Pamięć – min. 16 MB z możliwością rozbudowy; Wydajność – min. 10000 str/miesięcznie; Interfejsy - 1 USB 2.0 compatible port 1 IEEE 1284-B compliant parallel port; Podajnik papieru – min. 250 arkuszy; Odbiornik papieru - min. 125 arkuszy; Druk dwustronny – tak; Gwarancja – min. 12 miesięcy; |

CAŁY ZESTAW MUSI ZAWIERAĆ CERTIFIKAT CE!

3. SYSTEM OPERACYJNY (szt. 4);

| L.p. | Nazwa komponentu | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEM OPRACYJNY | Zastosowanie – dla komputerów stacjonarnych oraz przenośnych; Funkcję – możliwość przywrócenie poprzednich wersji sterowników oraz stanu systemu, zdalna pomoc umożliwiająca przywrócenie systemu; Instalacja i konserwacja systemu - możliwość automatycznej konfiguracji sprawdzania aktualizacji systemu w celu zapewnienia najnowszych poprawek oraz wersji sterowników; Zabezpieczenia – system powinien zapewnić kontrolę dostępu do danych firmowych z możliwością określenia, jakie operacje na takich danych mogą być wykonywane przez poszczególnych użytkowników z możliwością implementacji na poziomie plików i folderów w celu zwiększenia skuteczności zabezpieczania zasobów poszczególnych użytkowników. Obsługa szyfrowego systemu plików EFS z możliwością wskazania grupy plików lub folderów, które mają zostać poddane szyfrowaniu w celu zabezpieczenia; Zarządzanie – system powinien posiadać opcję zarządzania pracą w danej domenie za pomocą profili grupowych. Profil grupowy powinien pozwalać na konfigurację zabezpieczeń, skryptów użytkowników, ustawień sieciowych i drukarek; Mobilność – system musi posiadać opcję zdalnego pulpitu umożliwiające użytkownikowi zdalny dostęp do aplikacji i danych z dowolnej innej maszyny podłączonej do sieci ( w tym z maszyn podłączonych do serwera zdalnego RAS i przez sieci prywatne VPN; Kompatybilność – system operacyjny musi być zgodny z systemem operacyjny zainstalowanym na komputerach w istniejącej sieci lokalnej Starostwa Powiatowego (obecnie wykorzystywany jest system Windows XP Professional) oraz musi posiadać obsługę domen; |

4. DRUKARKA ATRAMENTOWA TYPU COMBO – URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE (szt. 1);

| L.p. | Nazwa komponentu | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka atramentowa typu combo (urządznie wielofunkcyjne) | Technologia druku atramentowa, termiczna Rodzaj kolorowa Pamięć 64 MB maksymalnie 64 System kopiowania Szybkość (black, A4) 8 kopii/min Rozdzielczość kopii (w kolorze) 4800 x 1200 dpi Rozdzielczość kopii (w czerni) 600 x 1200 dpi Zmniejszanie / powiększanie kopii 50 – 400 % Skanowanie Typ skanera stolikowy Rozszerzona rozdzielczość skanowania19200 dpi Optyczna rozdzielczość skanowania 4800 dpi Maksymalny format skanowania 210 x 297 mm Minimalny format skanowania bez minimum mm Kodowanie koloru 48 bit Skanowanie w kolorze Tak Poziomy skali szarości 256 Format pliku JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG Funkcje faksu Brak Panel sterowania Tak Jakość druku 1200 x 1200 dpi w czerni 4800 x 1200 dpi w kolorze Prędkość druku 32 str./min. (A4) w czerni (tryb draft) 8 str./min. (A4) w czerni (tryb fast) 7,8 str./min. (A4) w czerni (tryb normal) 31 str./min. (A4) w kolorze (tryb draft) 7,3 str./min. (A4) w kolorze (tryb fast) 5,7 str./min. (A4) w kolorze (tryb normal) 2,7 str./min. (A4) w kolorze (papier fotograficzny) Czas wydruku pierwszej strony b.d Nośniki papier zwykły / fotograficzny koperty karty pocztowe folie do przeźroczy kartony naklejki Gramatura nośnika 75 - 90 g/m2, maksymalnie 280 g/m2 Wymiary nośników standardowy 77 x 127 do 215 x 610 mm Podajnik podajnik ręczny podstawowy 100 stron Odbiornik 50 stron Języki drukarki PCL 3 Czcionki 8 wbudowanych skalowalnych czcionek True Type Materiały drukujące Każdy kolor powinien być w oddzielnym pojemniku z tuszem np. czarny, błękitny, jasnobłękitny, jasnopurpurowy; Interfejs(y) 1 x USB 2.0 Obsługiwane systemy operacyjne Windows 98 Windwos NT Windows 2000 Windows XP (32 bit, 64 bit) Windows Server 2003 Mac OS 9 Mac OS X 10.1 Mac OS X 10.2 Mac OS X 10.3 UNIX / GNU Linux Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie niezbędne do skanowania, przetwarzania oraz drukowania i zapisywania dokumentów w formacie PDF. Zużycie energii Max 95 W (drukowanie) Gwarancja Min. 12 Miesięcy |

5. LISTWY ANTYPRZEPIĘCIOWE (szt. 10);

| 1 | LISTWY ANTYPRZEPIECIOWE | Napięcie nominalne 230 V, 50 Hz Prąd nominalny obciążenia 10 A Bezpiecznik 2 x bezpiecznik 10A/250V Prąd upływu < 0.5 mA Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego < 25 ns Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego 250 V, 50 Hz Poziom ochrony ≤ 1kV (L/N) Prąd wyładowczy nominalny: 2 kA (L/N) - 8/20 µs maksymalny: 9 kA (L/N) - 8/20 µs System ochrony przeciwpożarowej 2P+Z Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych nie posiada Złącza 5 x gniazdo z uziemieniem 1 x wejście RJ-11 (6P4C) 1 x wyjście RJ-11 (6P4C) Ilość zabezpieczonych przewodów toru telefonicznego 2 z 4 Czas odpowiedzi UP linii telefonicznej ≤ 25 ns Napięcie znamionowe UP linii telefonicznej 150 V Poziom ochrony linii telefonicznej ≤ 1 kV Prąd wyładowczy linii telefonicznej nominalny: 2 kA - 8/20 µs maksymalny: 5 kA - 8/20 µs Długość przewodu 5x3 m i 4x5 m; Wymiary 365(D) x 65(S) x 52(W) mm Kolor ivory Wyposażenie dodatkowe 1 x Przewód GWARANCJA – min. 36 miesięcy; |
| --- | --- | --- |

6. CZYTNIKI KART MULTIMEDIALNYCH (szt. 3);

| 1 | CZYTNIKI KART MULTIMEDIALNYCH | Typ czytnika zewnętrzny 3.5" Interface USB 2.0 Obsługiwane standardy kart CF 1, CFII, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra IICF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, IBM MD, Hitachi MD, Magic Star, SM, XD-PC, TransFlash, C-Flash, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS Pro, HS MS Pro Duo, MS MG, MS MG Pro, MS MG Duo, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro, HS MS MG Pro Duo, MS ROM, MS Select, Extreme MS Pro, Extreme III Ms Pro, Ultra II Ms Pro, SD, Mini SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, SD Elite Pro, MMC, HS, MMC, MMC 4.0, RS MMC, HS RS MMC, DV-RS-MMC, RS-MMC 4.0 Gwarancja – min. 24 miesiące. |
| --- | --- | --- |

7. NAGRYWARKA DVD-RW (szt. 6);

| 1 | NAGRYWARKA DVD-RW | Kolor - Srebrny lub Czarny; Interfejs - IDE UDMA-4 lub Ultra ATA 33; Prędkość odczytu CD - CD-ROM/R/RW 48x; Prędkość odczytu DVD - DVD-ROM 16x; Prędkość zapisu CD - CD-R 48x, CD-RW 24x; Prędkość zapisu DVD - DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 (dwuwarstwowa): min. 4X, DVD-R9, (dwuwarstwowa): min. 4X Obsługiwane dyski - CD CD-DA, CD-ROM, CD-ROM / XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, CD-RW, Obsługiwane dyski DVD - DVD jedno i dwuwarstwowe ( PTP / OTP ), DVD-R ( 3.9 GB / 4.7 GB ), DVD-R multi-borders, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD-RW, DVD+RW; Czas dostępu CD - 160 ms; DVD - 160 ms; Pojemność bufora – min. 2 MB; System ochrony zapisu - SmartBurn lub BurnProf; Oprogramowanie - Nero Express, PowerDVD lub inne równorzędne o takich samych parametrach; System nadruku na płycie - LightScribe lub inny równorzędny o takich samych możliwościach nadruku; Wersja - BOX; Gwarancja – min. 24 miesiace; |
| --- | --- | --- |

8. PAMIĘCI DDR 512MB 400MHz. (szt. 4);

| 1 | PAMIĘCI DDR 512MB 400 Mhz. | Nazwa PC-3200 400 MHz 512 MB DDR Pojemność 512 MB Częstotliwość pracy 400 MHz Standard PC-3200 Rodzaj pamięci DDR DIMM Timingi 2-3-2-6 Napięcie 2.6 V Obsługa ECC Nie Radiator Nie Gwarancja – dożywotnia; |
| --- | --- | --- |

9. MYSZKI OPTYCZNE (szt.20);

| 1 | MYSZKI OPTYCZNE | Typ optyczna, przewodowa Interfejs PS/2, USB Rozdzielczość 800 dpi Kolor Czarne lub srebrne Ilość przycisków 3 Ilość rolek 1 Programowanie przycisków Nie Dodatkowe wyposażenie Inne: 1 x przejściówka USB -> PS/2<B< th> Inne cechy Tilt przewód długości 1.8 m Gwarancja – 12 miesięcy; |
| --- | --- | --- |

10. KLAWIATURY (szt. 20);

| 1 | KLAWIATURY | Typ klawiatury – tradycyjna; Komunikacja - klawiaturą przewodowa; Ergonomiczny kształt; Klawisze multimedialne; Podkładka pod nadgarstki; Kolor – czarny lub srebrny; Gwarancja – min. 24 miesiące; |
| --- | --- | --- |

11. KONTROLERY Bluetooth (szt. 2);

| 1 | KONTROLERY BLUETOOTH | Zasięg: 30 Metrów; Łączność: Bluetooth 2.0 + Enhanced Data Rate (EDR). Bluetooth 2.0 + EDR; Interfejs: USB 2.0; Szybkość transmisji: 3 Mb/s; Systemy operacyjne: Windows 98SE/ME/2000/XP; Gwarancja – min. 24 miesiące; |
| --- | --- | --- |

12. MONITORY LCD (szt. 4);

| 1 | Monitor LCD 17 Cali | Rozmiar - 17" Rozdzielczość nominalna – min. 1280x1024 Czas reakcji – min. 12 ms Jasność – min. 250 cd/m2 Kontrast – min. 500:1 Rozmiar plamki – min. 0.264 mm Kąty widoczności – min. (poz/pion) 160 / 140s Częstotliwość pozioma – min. (kHz) 30-83 Częstotliwość pionowa – min. (Hz) 56-76 Wyświetlane Kolory – 16,7 M Sygnał - wejściowy RGB Gniazda - wejściowe 15-stykowe D-Sub Pobór prądu – max (praca /spoczy) 30 W / 1 W Certyfikaty - TCO-99, CE, E2000, EMC, EPA Energy Star, FCC, UL, CSA, SEMKO, TUV Kolor - Srebrny lub Czarny Gwarancja – min. 36 miesiecy; |
| --- | --- | --- |

13. ZASILACZE ATX (szt. 5);

| 1 | ZASILACZE ATX | Moc 500 W Standart ATX wersja 2.2 Maksymalne obciążenie [A] +3.3V: 22 A +5V: 20 A +12V1: 15 A +12V2: 17 A -12V: 0.3 A -5Vsb: 2.5 A Maksymalne obciążenie [W] +3.3V, +5V: 130 W Złącza 1x 20 + 4 pin EATX 1x 4 pin P4/12V 4x 4 pin HDD (Molex) 1x 4 pin FDD 1x 6 pin VGA PCI Express 2x 15 pin SATA Chłodzenie 120 mm wentylator Automatyczna regulacja obrotów Czas bezawaryjnej pracy 100000 MTBF Wymiary 150 x 86 x 140 mm [S x W x G] Napięcie wejściowe 230 V Gwarancja – 12 miesięcy; |
| --- | --- | --- |

14. URZĄDZENIE WSKAZUJACE – LOGITECH PREZENTER (szt. 1) – lub inne równorzędne posiadające dokładnie takie same lub lepsze parametry oraz funkcje;

| 1 | URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE LOGITECH PREZENTER | Producent - Logitech; Rodzaj prezentera - Bezprzewodowy; Interfejs: USB; Zasięg – 15 metrów; Wyświetlacz LCD – tak; Przełącznik trybów – tak – pokaz slajdów – czarny ekran; Przyciski – poruszanie się po slajdach – przewijanie, regulator głośności; Etui – tak; Wskaźnik optyczny – tak wbudowany w urzadzenie; Systemy operacyjne: Windows 98SE/ME/2000/XP; Sterowniki – tak; Gwarancja – 36 miesiący; |
| --- | --- | --- |

15. PENDRIVE (szt. 1);

| 1 | PENDRIVE | Pojemność - 1024 MB; Interfejs - USB 2.0; Wydajność Zapis – min. 13MB/s; Odczyt – min. 19MB/s; Blokada zapisu danych – tak; Obsługiwane systemy operacyjne - Windows XP Windows Me, Windows 98SE, Windows 2000; Gwarancja – min. 36 miesięcy; |
| --- | --- | --- |

16. ZEWNĘTRZNY FDD USB (szt.1);

| 1 | ZEWNĘTRZNE FDD USB | Interfejs – min. USB 1.1; Pojemność - 1,44 MB; Transfer – min. 0,032 MB/s; Prędkość Obr – min. 360 obr./min. Czas dostępu – max 94 ms; Cache – min. 16 KB; Zasilanie - poprzez USB; Gwarancja – min. 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |

17. KARTA PAMIĘCI SONY MEMORY STICK PRO DUO (szt.1) lub inna równorzędna posiadająca dokładnie takie same lub lepsze parametry, funkcje oraz wymiary i wage;

| 1 | KARTA PAMIĘCI SONY MEMORY STICK PRO DUO | Producent – Sony; Standard - Memory Stick Pro Duo; Pojemność – 4GB; Maks. szybkość zapisu - 10 MB/s; Maks. szybkość odczytu - 10 MB/s; Złącze - 14 pin; Zasilanie - 3.6 V, 2.7 V; Długość - 31 mm; Szerokość - 20 mm; Wysokość - 1,6 mm; Waga – max 2 g; Gwarancja – min. 5 lat; |
| --- | --- | --- |

18. APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY (szt. 1);

| 1 | APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY | Przetwornik – min. 7,2 MP; Maks. rozdzielczość - 3072 x 2304 pikseli; Rodzaj obsługiwanej pamięci zewnętrznej - Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo lub inne równorzędne o tych samych wymiarach i parametrach; Maks. zoom optyczny - 3 x; Maks. zoom cyfrowy - 6 x; Ogniskowa obiektywu wg filmu - 35mm 38 - 114 mm; Jasność obiektywu - 3.5 - 4.4 F; Min. szybkość migawki - 30 s; Maks. szybkość migawki - 1/1000 s; Nagrywanie - MPEG/AVI tak (640x480 30kl./sek. na karcie MS Pro); Czułość ISO – auto 64, 400, 200, 100, (640, 1000); Lampa błyskowa - tak (auto z redukcją \); Wyświetlacz LCD – tak; Przekątna LCD – min. 3 cale; Interfejs - USB 2.0; Wyjście video (video out) Rodzaj zasilania - dedykowane NP-FT1; Akcesoria – pasek, oprogramowanie, kabel Video, kabel USB, akumulator NP-FE1, ładowarka; Inne cechy - Tryb 16:9 dla telewizorów panoramicznych, pole widzenia wyświetlacza LCD 100%, szybka transmisja przez USB 2.0, zgodny ze standardem PictBridge, 15 języków menu w tym polskie, procesor obrazu Real Imaging Procesor, makro 1 cm (tryb lupy), pokaz slajdów z muzyką, Stabilizator obrazu Super SteadyShot; Gwarancja – min. 24 miesiące; |
| --- | --- | --- |

Sporządził:								Zatwierdzam:

Sebastian Hebda

Paweł Onyśków

Ząbkowice Śl. 22.11.2006r.